## Slide 1: マルチコアを用いた 画像処理
名古屋工業大学
福嶋 慶繁
SSII2014 チュートリアル

## Slide 2: 自己紹介
氏名 福嶋 慶繁
所属 名古屋工業大学
専門 ３次元画像処理，画像符号化，並列化 コンピュテーショナルフォトグラフィ
e-mail fukushima@nitech.ac.jp
twitter @fukushima1981
多視点データベース
SIMD画像処理プログラミング

## Slide 3
今後の課題として，GPUによる高速化があげられる．
こんなセンテンスを
書いたことはありませんか？

## Slide 4: 質問
そのアルゴリズム，本当にGPUで速くなりますか？
その手法，GPUで並列化できますか？
GPUは１００倍速くなる魔法の言葉ではありません！

## Slide 5: 発表の目的
なぜ並列化する必要かあるのか
並列化プログラミングの理解
並列化プログラムを書けるように
CPUでもここまで速くなるんだという啓蒙活動

## Slide 6: 背景

## Slide 7: ムーアの法則
集積回路上のトランジスタ数は
「18か月（=1.5年）ごとに倍なる」
Intel 4004
Intel Core i7
3960X
Core i7は
初期CPU
35万個分

## Slide 8: クロック数の上限
ACMQueue, CPU DB: Recording Microprocessor History： https://queue.acm.org/detail.cfm?id=2181798
CPUのクロック周波数は
２０００年ごろの３ GHｚで
ほぼ頭打ち

## Slide 9: 集積化は続き，CPUはマルチコアへ
スパコンの計算性能
プログラマのフリーランチの終焉
マルチコアプログラミングが必須に
Sutter, Herb. "The free lunch is over: A fundamental turn toward concurrency in software." Dr. Dobb’s Journal 30.3 (2005): 202-210.
Core i7

## Slide 10: さらに．．．ダークシリコン
フリーランチ時代 ～2005
  トランジスタ数はクロック数へ
ホモジニアス・マルチコア時代 2005～20??
  トランジスタ数はコア数へ
へテロジニアスコアへ
  高いクロック数を持つコアと複数のコアを持つ低速なコアとの複合
理由：発熱，電力対策
  トランジスタは搭載可能だが電力が足りない
  熱を抑制するために高クロック化が不可能
  不要なチップの部分の電源をオフに→ダークシリコン
    ターボブーストの理由

## Slide 11: GPU

## Slide 12: GPUとCPUの計算速度
GPUは年率1.7倍に集積度が向上
CPUよりも圧倒的に高速
http://michaelgalloy.com/2013/06/11/cpu-vs-gpu-performance.html
J.Y. Chen “GPU Technology Trends and Future Requirements,” Proc. International Electron Devices Meeting, Dec. 2009.

## Slide 13: スーパーコンピュータ 京
スパコン：京 10,000,000 GFLOPS
スパコン性能ランキング１位＠２０１１年１１月
モバイル：ARM Cortex-A15 64 GFLOPS
CPU：Core i7 Haswell 224 GFLOPS
GPU：GeForce GTX TITAN 4,700 GFLOPS

## Slide 14: Why CPU?
GPUがついてるとは限らない
消費電力
CPUで計算するほうが， 速いアルゴリズムも存在

## Slide 15: GPUがCPUより１００倍速いという神話を暴くCPU-GPU間でのスループットの評価
Lee, Victor W., et al. "Debunking the 100X GPU vs. CPU myth: an evaluation of throughput computing on CPU and GPU." ACM SIGARCH Computer Architecture News. Vol. 38. No. 3. ACM, 2010.
インテルからの反論

## Slide 16: 論文の要約
100倍なんてことはない！
10倍程度だ！
並列化が非常に利くアルゴリズムはGPUがより速い時代
※ただし，驚くほど高速化されるわけでもない

## Slide 17: CPUのGPU化？
Intel Xeon Phi
  インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーは，最大 61 個のコアと 244 スレッドで構成され、最大 1.2 TFLOPS の演算性能を発揮します．ハードウェア、ソフトウェア，ワークロード，パフォーマンス、効率性における多様な要件に対応するため，さまざまな製品が用意されています．
Intel Xeon Phi 7120X
  61コアのプロセッサ
  1.2 GHz
  512bit SIMD命令
※Titanは4TFlops

## Slide 18: 並列化の知識
アムダールの法則
粒度とオーバーヘッド
フリンの分類
デザインパターン
画像処理の分類

## Slide 19: 並列化とは？
複数の演算処理を同時に行うことで， スループット，レイテンシ等の 改善を行うこと
複数のコアで計算すれば 計算速度が数倍に

## Slide 20: アムダールの法則（Amdahl's law）
S：高速化率
P：並列化率
N：プロセッサ数
Chart: プロセッサ数数
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1.3333 | 1.5 | 1.6 | 1.6667 | 1.7143 | 1.75 | 1.7778 | 1.8 | 1.8182 | 1.8333 | 1.8462 | 1.8571 | 1.8667 | 1.875 | 1.8824
 | 1 | 1.6667 | 2.1429 | 2.5 | 2.7778 | 3 | 3.1818 | 3.3333 | 3.4615 | 3.5714 | 3.6667 | 3.75 | 3.8235 | 3.8889 | 3.9474 | 4
 | 1 | 1.8182 | 2.5 | 3.0769 | 3.5714 | 4 | 4.375 | 4.7059 | 5 | 5.2632 | 5.5 | 5.7143 | 5.9091 | 6.087 | 6.25 | 6.4
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
P=0.9
P=1.0
P=0.8
P=0.0
P=0.7

## Slide 21: アムダールが示す限界
並列化
不可
並列可能
並列化率 90％
並列化率 １０％
並列化率：並列化可能な部分
並列化
不可
たとえ無限個のコアで並列化しても
並列化不可の部分は高速化不可能
並列化
不可
並列可能
並列化
不可

## Slide 22: オーバーヘッド
コアをたくさん使うほど
スレッドを多数生成するほど
オーバヘッドが生じる
    共有メモリのロック
    データの分配（データのコピーは時間がかかる）
    スレッドの生成，起動，同期

## Slide 23: 画像処理の並列性
画像処理は高い並列性を有する
  画素
  ブロック
  フレーム
  シーケンス
任意の細かさで並列処理可能
粒度の設定

## Slide 24: 粒度
画素単位
ブロック単位
フレーム単位
シーケンス単位
粒度が細かいほどよく分解される．
→バランスよく計算できるがオーバーヘッドが大きい．
細粒度
(fine-grain)
画素
ブロック
フレーム
シーケンス
疎粒度
(coarse-grain)

## Slide 25: 粒度の選び方
粒度が細かい → 均等な負荷分散 オーバーヘッド大
粒度が荒い → 負荷分散が不平等 オーバーヘッド小
スループットかレイテンシどちらかが大事か？
計算量のデータ依存性
分解可能かどうか？
考慮すべきポイント

## Slide 26: 並列性能における最適化パラメータ
スループット：単位時間あたりにどれだけ出力できるか
  最大の速度で出力し続けたい場合
    映画で使うようなCGのレンダリング
    ビデオのエンコーディング（非リアルタイム）
    実験データの生成
レイテンシ：出力するまで最大どれだけ待つか
  インタラクティブな操作がしたい場合
    ゲーム
    画像補正・フォトショップ
    デバッグ
※スループットを出すように
並列化するほうが簡単

## Slide 27: 粒度の選択結果
Task A
Task B
Task C
Task D
無駄が多すぎ
OH
オーバーヘッド
Task A
Task B
Task C
Task D
無駄
無駄
無駄
OH
OH
OH
OH
オーバーヘッド多すぎ
並列化
最適
A
OH
B
OH
B
OH
C
OH
C
OH
C
OH
C
OH
D
OH
A
OH
B
OH
B
OH
C
OH
C
OH
C
OH
C
OH
D
OH
A
OH
B
OH
B
OH
C
OH
C
OH
C
OH
C
OH
D
OH
A
OH
B
OH
B
OH
C
OH
C
OH
C
OH
C
OH
D
OH
A
OH
B
OH
C
OH
C
OH
A
OH
B
OH
C
OH
C
OH
B
OH
C
OH
C
OH
D
OH
B
OH
C
OH
C
OH
D
OH

## Slide 28: 粒度の選択結果 ～パーティクルフィルタを例として～
Result of particle filter by using MIST @Nagoya Univ.
重い
軽い
ブロックで分割した場合
粒子で分割した場合
細かすぎ
粒子を何個か
まとめて処理する
のがベスト

## Slide 29: 画像処理の並列化の分解例
画素単位（SIMD,GPU）
ブロック単位（マルチコア）
フロー単位（マルチコア）
フレーム単位（スクリプトやgnu parallel）
データセット単位（計算機に処理を分散，batファイル）
※本プレゼンのスコープ

## Slide 30: フリンの分類
Single Instruction, Single Data stream (SISD)
Single Instruction, Multiple Data streams (SIMD)
Multiple Instruction, Single Data stream (MISD)
Multiple Instruction, Multiple Data streams (MIMD)
※GPUはMIMDだが，SIMD風に書くときに最大のパフォーマンスを発揮する演算機
NVIDIAは，SIMT (Single Instruction, Multiple Thread) と呼称
SISD
SIMD
MISD
MIMD
シングル コア
SSE・AVX GPU
マルチ コア
FPGA,H/W†
命令の並行度とデータの並行度に基づく4つの分類
†厳密には多段に適応するため，MISDではないという専門家の意見も

## Slide 31: フリンの分類（図解）
PU
命令
データ
PU
PU
PU
PU
データ
命令
CPU
CPU
CPU
命令
PU
データ
PU
PU
PU
PU
データ
命令
SISD：逐次プログラム
SIMD：一度の命令で複数
のデータ処理
MISD：対象外
MIMD：マルチスレッド
プログラミング

## Slide 32: 画像処理の並列化プログラミング
どのように画像処理を並列化実行するのか？
  粒度の選択
  データを並列
  命令を並列

## Slide 33: 構造化並列プログラミング
原著
Structured Parallel Programming: Patterns for Efficient Computation
Michael McCool (著), James Reinders (著), Arch Robison (著)
翻訳
構造化並列プログラミング―効率良い計算を行うためのパターン
マイケル・マックール (著), 菅原 清文 (翻訳), エクセルソフト (翻訳)
並列化のデザインパターン
効率のよい並列プログラムの形とパターンを示した最も詳しい教科書

## Slide 34: 並列化プログラミングの並列パターン
Structured Parallel Processing p.21

## Slide 35: 画像処理で使う代表的なパターン
データ並列
Map（４章）
Stencil（７章）
Reduction（５章）
Scan （５章）
プロセス並列
Fork-join（８章）
Pile-line（９章）

## Slide 36: Map
基本形．
すべての要素を並列化し，要素ごとに計算する．
各要素に依存関係無し．

## Slide 37: Stencil
Mapの発展形．
要素をまず集約した後，Mapのように並列化し，要素ごとに計算する．
集約後に各要素に依存関係無し．

## Slide 38: Reduction
並列化しづらい形１
分割統治法により，サブ領域で計算した後に，その計算結果を統合する．
各要素に依存関係有り．

## Slide 39: Scan
並列化しづらい形２
Reductionの処理をさらに多段に接続した処理．この形になると無理な並列化が必要か考えるところ．
各要素に依存関係大有り．

## Slide 40: Fork-join
基本形．
並列化はすべてFork-join.
タスクやフローを並列する基本形．

## Slide 41: Pile-line
Fork-joinの発展形．
多段式のパイプライン

## Slide 42: 画像処理への分類の適用
ポイントオペレータ (Map)
  閾値処理，LUT，色変換，アルファブレンド
エリアオペレータ (Map)
  平滑化フィルタなどFIRフィルタ，モルフォロジ演算，
周波数変換 (Scan ?専門的な分解方法が存在)
  フーリエ，サイン・コサイン，ウェーブレット
探索 (reduction)
  最大値，最小値
応用（fork-join, pipe-line）
  セグメンテーション，ステレオ対応，オプティカルフロー，SIFT．．．

## Slide 43: 実装
実装手段
OpenMP
SIMD

## Slide 44: 並列化の実装手段
PCクラスタ
  MPI(Message Passing Interface)
マルチコア並列化（MIMD）
  OpenMP, Intel TBB, Intel Clik++, Concurrency(MSVC), Grand Central Dispatch(Mac), C=CSTRIPES
SIMD
  (X86: MMX,SSE, AVX, 3DNow!), (ARM:NEON)
GPU
  Cuda, OpenCL, OpenACC

## Slide 45
OpenCV3.0 Roadmap
Proc. ICVS
高速な外部ライブラリ
による高速化
並列化ライブラリ等
による高速化
ベクトル演算（SIMD）に
よる高速化（CPU，GPU）

## Slide 46: 並列化の比較
工程数
自由度・速度
Open MP
Intel TBB
各種
ライブラリ
ネイティブ
スレッド
簡単
手順が複雑
速い
自由
遅い
不自由
SIMD
並列化

## Slide 47: OpenMP
  #pragma omp parallel for

## Slide 48: 加算 (Map)
void add(uchar* a, uchar* b, uchar* dest, int num)
{
  for(int i=0;i<num;i++)
  {
  dest[i] = a[i] + b[i];
  }
}
void add_omp (uchar* a, uchar* b, uchar* dest, int num)
{
  #pragma omp parallel for
  for(int i=0;i<num;i++)
  {
  dest[i] = a[i] + b[i];
  }
}
  #pragma omp parallel for
  この一行を追加するだけでforループが並列化される

## Slide 49: ポイントオペレータ（Map）
下記処理は加算の部分a[i]+b[i]を書き直すだけ
  四則演算
  その他の算術演算 min, max, exp, log，ガンマ，sin, cos, tan．．．
  閾値処理
  テーブルを使った変換
  色変換，
  アルファブレンドによるクロスディゾルブ

## Slide 50: 画素の合計（Reduction）
float sum(float* src, int num)
{
  float ret=0.0f;
  for(int i=0;i<num;i++)
  {
  ret += src[i];
  }
  return ret;
}
float sum_omp (float* src, int num)
{
  float ret=0.0f;
  #pragma omp parallel for
  for(int i=0;i<num;i++)
  {
  ret += src[i];
  }
  return ret;
}
すべての画素の総和を取る
単純に並列化してはいけない．

## Slide 51: 画素の合計
Thread0
ret+=10
(ret:110)
Thread1
ret+=20
(ret:120)
Thread2
ret+=15
(ret:115)
Thread3
ret+=30
(ret:130)
float sum_omp_true (float* src, int num)
{
  float ret=0.0f;
  #pragma omp parallel for reduction(+:ret)
  for(int i=0;i<num;i++)
  {
  ret += src[i];
  }
  return ret;
}
  reduction(+:ret)が追加
  全ての計算終了時に各々のretを総和
グローバルな変数に非同期に演算を書ける場合
データの読み込み，書き込み時に同期が取れない場合
計算結果が保証されない．
グローバル
ret=100
ret=0
Thread0
ret+=10
(ret:10)
ret=0
Thread1
ret+=20
(ret:20)
ret=0
Thread2
ret+=15
(ret:15)
ret=0
Thread3
ret+=30
(ret:30)
グローバル
ret=100+75

## Slide 52: フィルタ（Stencil）
void boxfilter(float* src, float* dest, int w, int h, int r)
{
  float normalize = 1.0f/(float)((2*r+1)*(2*r+1));
  for(int j=r;j<h-r;j++)//画像端を無視
  {
    for(int i=r;i<w-r;i++)
    {
      float sum = 0.0f;
      for(int l=-r;l<=r;l++)
      {
        for(int k=-r;k<=r;k++)
        {
        sum+= src[w*(j+l) + i+l];
        }
      }
      dest[w*j+i] = sum*normalize;
    }
  }
}
4重ループの平滑化フィルタ
いろいろな場所を並列化可能

## Slide 53: フィルタ
void boxfilter_omp1(float* src, float* dest, int w, int h, int r)
{
  float normalize = 1.0f/(float)((2*r+1)*(2*r+1));
  #pragma omp parallel for
  for(int j=r;j<h-r;j++)//画像端を無視
  {
    for(int i=r;i<w-r;i++)
    {
      float sum = 0.0f;
      for(int l=-r;l<=r;l++)
      {
        for(int k=-r;k<=r;k++)
        {
        sum+= src[w*(j+l) + i+l];
        }
      }
      dest[w*j+i] = sum*normalize;
    }
  }
}
行単位で並列化

## Slide 54: フィルタ
void boxfilter_omp2(float* src, float* dest, int w, int h, int r)
{
  floatnormalize = 1.0f/(float)((2*r+1)*(2*r+1));
  for(int j=r;j<h-r;j++)//画像端を無視
  {
    #pragma omp parallel for
    for(int i=r;i<w-r;i++)
    {
      float sum = 0.0f;
      for(int l=-r;l<=r;l++)
      {
        for(int k=-r;k<=r;k++)
        {
        sum+= src[w*(j+l) + i+l];
        }
      }
      dest[w*j+i] = sum*normalize;
    }
  }
}
列単位で並列化

## Slide 55: フィルタ
void boxfilter_omp3(float* src, float* dest, int w, int h, int r)
{
  floatnormalize = 1.0f/(float)((2*r+1)*(2*r+1));
  for(int j=r;j<h-r;j++)
  {
    for(int i=r;i<w-r;i++)
    {
      float sum = 0.0f;
      #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
      for(int l=-r;l<=r;l++)
      {
        for(int k=-r;k<=r;k++)
        {
        sum+= src[w*(j+l) + i+l];
        }
      }
      dest[w*j+i] = sum*normalize;
    }
  }
}
カーネルの行
単位で並列化

## Slide 56: フィルタ～並列位置での比較～
どこで並列化するのが一番速いのか？
  基本的には，一番外側のループ→行単位での並列化
  分割回数が多さ，リダクション演算など， オーバーヘッドが大きいため
  高速化のためには可能な限り最大の粒度を持ったほうがよい

## Slide 57: IIRフィルタ（Scan）
void iirfilter(float* src, float* dest, int w, int h, float a)
{
  float ia = 1.0f-a;
  for(int j=1;j<h-1;j++)//画像端を無視
  {
    for(int i=1;i<w-1;i++)
    {
    dest[w*j+i]=a*src[w*j+i] + ia* dest[w*j+(i-1)];
    }
  }
}
左の出力と自身をブレンドする
IIRフィルタ
効率的に計算するにはScanの形
が推奨されているが．．．

## Slide 58: IIRフィルタ
void iirfilter_omp1(float* src, float* dest, int w, int h, float a)
{
  float ia = 1.0f-a;
  for(int j=1;j<h-1;j++)//画像端を無視
  {
    #pragma omp parallel for scan ?
    for(int i=1;i<w-1;i++)
    {
    dest[w*j+i]= a * src[w*j+i] +ia * dest[w*j+(i-1)];
    }
  }
}
OpenMPにScanの実装はないため
自分で実装する必要がある→

## Slide 59: IIRフィルタ（Scan→Map）
外側ループをMapの形にして処理
※コア数が少ないから出来ること
※GPUではScanの実装が必須
void iirfilter_omp2(float* src, float* dest, int w, int h, float a)
{
  float ia = 1.0f-a;
  #pragma omp parallel for
  for(int j=1;j<h-1;j++)//画像端を無視
  {
    for(int i=1;i<w-1;i++)
    {
    dest[w*j+i]=a * src[w*j+i]
    + ia * dest[w*j+(i-1)];
    }
  }
}
依存関係のない並列化
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Thread 4

## Slide 60: Fork-join
いろいろなフィルタ出力を行う場合
  ガウシアンフィルタ
  ボックスフィルタ
  ソーベルフィルタ
  をそれぞれ出力する場合
void forkjoin_ex(float* src, float* dest0, float* dest1, float* dest2, int w, int h, int r)
{
  Gaussianfilter(src,dest0,w,h,r);
  Sobelfilter(src,dest1,w,h,r);
  boxfilter(src,dest0,w,h,r);
}
void forkjoin_ex_omp(float* src, float* dest0, float* dest1, float* dest2, int w, int h, int r)
{
  #pragma omp parallel sections
  {
    #pragma omp section
    {
    Gaussianfilter(src,dest0,w,h,r);
    }
    #pragma omp section
    {
    Sobelfilter(src,dest1,w,h,r);
    }
    #pragma omp section
    {
    boxfilter(src,dest0,w,h,r);
    }
  }
}

## Slide 61: Pile-line
ステレオマッチング
  画素単位のコスト計算
  コスト集約（フィルタリング）
  最適化
  ポストフィルタ
SIFT
  DoG
  ローカライズ
  オリエンテーション
  ディスプリプション
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Thread 4
もっとも簡単な並列化は画像４つ集めて
Map処理．ただしレイテンシが大きい

## Slide 62: Pile-line
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Thread 4
レイテンシも考慮して，入力・出力する
ただし，OpenMPで作るのは難しい

## Slide 63: OpenMP vs Intel TBB
計算速度： Intel TBB > OpenMP
対応パターン： Intel TBB >> OpenMP
実装しやすさ： Intel TBB << OpenMP
習得の速さ： Intel TBB < OpenMP
OpenMPは簡単，TBBはパフォーマンスが高い

## Slide 64: OpenCVにおける スレッド並列化
Intel TBBの並列化を参考にしてさまざまなバックエンドで動作可能なように拡張
Intel TBB, OpenMP, MS PPL, Grand Central Dispatch(Mac), C=CSTRIPES
ラムダ式でも代用可
class addInvorker : public cv::ParallelLoopBody
{
private:
Mat *im1,*im2, *dst;
public:
addInvorker(Mat& src1, Mat& src2, Mat& dest_)
: im1(&src1), im2(&src1), dst(&dest_){;}
virtual void operator()( const cv::Range &r ) const
{
  const int width = im1->cols;
  for(int j=r.start;j<r.end;j++)
  {
    float* s1 = im1->ptr<float>(j);
    float* s2 = im2->ptr<float>(j);
    float* d = dst->ptr<float>(j);
    for(int i=0;i<width;i++)
    {
    d[i]= s1[i]+s2[i];
    }
  }
}
};
void addParallelOpenCV(Mat& src1, Mat& src2, Mat& dest)
{
addInvorker body(src1,src2,dest);
cv::parallel_for_(Range(0, dest.rows), body);
}
クラスを
呼び出すだけ

## Slide 65: SIMD (SSE, AVX)
__m128i ma = _mm_load_si128((const __m128i*)(a+i));
__m128i mb = _mm_load_si128((const __m128i*)(b+i));
ma = _mm_add_epi8(ma,mb);
_mm_store_si128((__m128i*)(dest+i), ma);

## Slide 66: SSE, AVXによるSIMD演算
ひとつの命令で複数のデータを一気に処理可能 →まとめた分だけ処理速度向上
SSE（少し前のCPUは対応）
  char x16, short x8, int x4, float x4, double x2
AVX（最近のCPUが対応）
  char x32, short x16, int x8, float x8, double x4
intrinsic 命令を使えばアセンブラの記述も不要
メモリ上のデータをSIMD演算用レジスタにロードする必要性

## Slide 67: SIMDレジスタを指す変数 __m128, __m256
128bit(SSE) や256bit(AVX)レジスタを自由に切って使用
整数
  __m128i, __m256i
  char, short, int, long に明示的な区別はないので使用に注意が必要
単精度小数点
  __m128, __m256
    4倍速，8倍速
倍精度小数点
  __m128d, __m256d
    2倍速，4倍速

## Slide 68: 128bitレジスタのイメージ

## Slide 69: SIMD演算

## Slide 70: 加算（MAP）
void add(uchar* a, uchar* b, uchar* dest, int num)
{
  for(int i=0;i<num;i++)
  {
  dest[i] = a[i] + b[i];
  }
}
元は，たった3行

## Slide 71: 加算（MAP） uchar
void add_sse_uchar(uchar* a, uchar* b, uchar* dest, int num)
{
for(int i=0;i<num;i+=16)
{
//メモリ上の配列A，Bを各をレジスタへロード
__m128i ma = _mm_load_si128((const __m128i*)(a+i));
__m128i mb = _mm_load_si128((const __m128i*)(b+i));
//A,Bが保持されたレジスタの内容を加算してmaのレジスタにコピー
ma = _mm_add_epi8(ma,mb);
//計算結果のレジスタ内容をメモリ（dest）にストア
_mm_store_si128((__m128i*)(dest+i), ma);
}
}
必要な関数を呼び出すだけ！
レジスタの管理も不要
GPUのように，メモリの
ロード・ストアが必要
（ただし，非常に高速）
16個づつ処理
→ループアンロール
たった５行？

## Slide 72: メモリのアライメント
_mm_load_si128
_mm_store_si128
実は，この関数はメモリの番地が16バイト境界にそろっていないとプログラムが落ちます．代わりに下記関数を使えば，そのような問題は発生しません．ただし少々実行速度が遅いです．
_mm_loadu_si128
_mm_storeu_si128

## Slide 73: 加算（MAP） float
関数のsi128がpsに変換しただけ！
4個づつ処理
→ループアンロール
void add_sse_float(float* a, float* b, float* dest, int num)
{
for(int i=0;i<num;i+=4)
{
//メモリ上の配列A，Bを各をレジスタへロード
__m128 ma = _mm_load_ps((a+i));
__m128 mb = _mm_load_ps((b+i));
//A,Bが保持されたレジスタの内容を加算してmaのレジスタにコピー
ma = _mm_add_ps(ma,mb);
//計算結果のレジスタ内容をメモリ（dest）にストア
_mm_store_ps((dest+i), ma);
}
}

## Slide 74: 加算（MAP） float - AVX
SSEに比べてさらに倍の速度
Xeon phiのAVX512を使えばそのさらに倍も可能
8個づつ処理
→ループアンロール
void add_avx_float(float* a, float* b, float* dest, int num)
{
  for(int i=0;i<num;i+=8)
  {
  //メモリ上の配列A，Bを各をレジスタへロード
  __m256 ma = _mm256_load_ps((a+i));
  __m256 mb = _mm256_load_ps((b+i));
  //A,Bが保持されたレジスタの内容を加算してmaのレジスタにコピー
  ma = _mm256_add_ps(ma,mb);
  //計算結果のレジスタ内容をメモリ（dest）にストア
  _mm256_store_ps((dest+i), ma);
  }
}

## Slide 75: SIMD演算の関数例
add
Mul
Dp
Hadd
Ceil
Addsub
Sub
Div
Abs
Avg
Cmp
Hsub
Floor
Psadbw
ビット演算
加算
減算
乗算
除算
絶対値
平均値
内積
切り捨て
切り上げ
交互に 加算，減算
要素間加算
要素間加算
SAD計算
比較演算
キャスト
Sqr
平方根
Popcnt
ビット数上げ
これらの演算は明示的に使うと通常の関数を使うよりも高速化

## Slide 76: 画素値の合計（Reduction）
float sum(float* src, int num)
{
  float ret=0.0f;
  for(int i=0;i<num;i++)
  {
  ret += src[i];
  }
  return ret;
}
float sum2(float* src, int num)
{
  float ret0=0.0f;
  float ret1=0.0f;
  float ret2=0.0f;
  float ret3=0.0f;
  for(int i=0;i<num;i+=4)
  {
    ret0 += src[4*i+0];
    ret1 += src[4*i+1];
    ret2 += src[4*i+2];
    ret3 += src[4*i+3];
  }
  return ret0+ret1+ret2+ret3;
}

## Slide 77: 画素値の合計（Reduction）
float sum_sse_float(float* src, int num)
{
  __m128 tms = _mm_setzero_ps();
  for(int i=0;i<num;i+=4)
  {
  __m128 ms = _mm_load_ps(src+i);
  tms = _mm_add_ps(tms,ms);
  }
  float data[4];
  _mm_storeu_ps(data,tms);
  return (data[0]+data[1]+data[2]+data[3]);
}
4単位で合計計算し，最後に
その単位ごとに合計する．
（最後のreduction計算はhaddでも可）

## Slide 78: フィルタ （Stencil）
void boxfilter_sse(float* src, float* dest, int w, int h, int r)
{
  for(int j=r;j<h-r;j++)//画像端を無視
  {
    floatnormalize = 1.0f/(float)((2*r+1)*(2*r+1));
    __m128 mnormalize = _mm_set1_ps(normalize);
    for(int i=r;i<w-r;i+=4)//4画素ごとに処理
    {
      __m128 msum = _mm_setzero_ps();
      for(int l=-r;l<=r;l++)
      {
        for(int k=-r;k<=r;k++)
        {
        __m128 ms=_mm_loadu_ps(src+w*(j+l) + i+l); msum = _mm_add_ps(msum,ms);
        }
      }
      msum = _mm_mul_ps(msum,mnormalize);
      _mm_storeu_ps(dest+w*j+i,msum);
    }
  }
}
列単位に並列化
カーネル単位に並列化はしない
・カーネルサイズがSIMD幅に依存する
・リダクション処理が必要
4画素づつ平均を一度に求めている．

## Slide 79: OpenMPと SIMDは 併用可能
void boxfilter_sse_omp(float* src, float* dest, int w, int h, int r)
{
  #pragma omp parallel for
  for(int j=r;j<h-r;j++)//画像端を無視
  {
    floatnormalize = 1.0f/(float)((2*r+1)*(2*r+1));
    __m128 mnormalize = _mm_set1_ps(normalize);
    for(int i=r;i<w-r;i+=4)
    {
      __m128 msum = _mm_setzero_ps();
      for(int l=-r;l<=r;l++)
      {
        for(int k=-r;k<=r;k++)
        {
        __m128 ms=_mm_loadu_ps(src+w*(j+l)+i+l);
        msum = _mm_add_ps(msum,ms);
        }
      }
      msum = _mm_mul_ps(msum,mnormalize);
      _mm_storeu_ps(dest+w*j+i,msum);
    }
  }
}
画像の行をOpenMPで並列化
画像の列の処理をSIMDで並列化

## Slide 80: IIRフィルタ (Scan→Map)
void iirfilter2(float* src, float* dest, int w, int h, float a)
{
  float* srct = new float[w*h];
  transpose(src,srct);
  float ia = 1.0f-a;
  for(int i=1;i<w-1;i++)
  {
    for(int j=1;j<h-1;j+=4)
    {
    srct[w*i+j+0]=a*src[w*i+j] + ia* srct[w*(i-1)+(j+0)];
    srct[w*i+j+1]=a*src[w*i+j] + ia* srct[w*(i-1)+(j+1)];
    srct[w*i+j+2]=a*src[w*i+j] + ia* srct[w*(i-1)+(j+2)];
    srct[w*i+j+3]=a*src[w*i+j] + ia* srct[w*(i-1)+(j+3)];
    }
  }
  transpose(srct,dest);
  delete[] srct;
}
転置

## Slide 81: IIRフィルタ(Scan)
IIRフィルタをScanの形で表現すると
並列化しないほうが速いほどのコスト
転置することでMapの形に変形する
void iirfilter_sse(float* src, float* dest, int w, int h, float a)
{
  float* srct = new float[w*h];
  transpose(src,srct);
  float ia = 1.0f-a;
  const __m128 ma = _mm_set1_ps(a);
  const __m128 mia = _mm_set1_ps(ia);
  for(int i=1;i<w-1;i++)
  {
    for(int j=1;j<h-1;j+=4)
    {
    __m128 ms0 = _mm_loadu_ps(&src[w*i+j]);
    __m128 ms1 = _mm_loadu_ps(&src[w*(i-1)+j]);
    ms0 = _mm_mul_ps(ms0,ma);
    ms1 = _mm_mul_ps(ms1,mia);
    ms0 = _mm_add_ps(ms0,ms1);
    _mm_storeu_ps(&src[w*i+j],ms0);
    }
  }
  transpose(srct,dest);
  delete[] srct;
}

## Slide 82: SIMDのデメリット
ひとつの命令で複数のデータを一気に処理可能 言い換えれば，
要素の移動が煩雑
  複数の命令を発行して移動する必要がある
要素毎の命令が出来ない
  2度実行してブレンドすることで可能
要素間の命令の効率が悪い
  hadd（要素間を足して出力）など，簡単な命令ならある

## Slide 83: 各要素を移動させる命令は 非常に制約のある操作が必要
要素ごとに値を代入したりコピーしたりする命令 メモリを経由するため，この操作は非常に重たい
  insert（代入）, extract（コピー）
各要素をレジスタ内，レジスタ間で移動する命令
  非常に速いが操作が複雑
  unpack，pack ，blend，shuffle

## Slide 84: _mm_unpack

## Slide 85: _mm_packs

## Slide 86: _mm_shuffle
逆順で出力を指定
前二つがb側
後ろ２つがa側
0
1
2
3
4
5
6
7
__m128 a
3
2
5
4
__m128 b
__m128 c
_MM_SHUFFLE(0,1,2,3)
__m128 c = _mm_shuffle_ps(a,b,_MM_SHUFFLE(0,1,2,3))
意味： bの0番目の要素を最後に，bの1番目の要素を後ろから2番目に，
aの2番目の要素を先頭から2番目に，bの3番目の要素を先頭にシャフル

## Slide 87: _mm_blend
Mask (0011->3)
逆順で出力を指定
前二つがb側
後ろ２つがa側
0
1
2
3
4
5
6
7
__m128 a
0
1
6
7
__m128 b
__m128 c
__m128 c = _mm_blend_ps(a,b,mask)
意味： bの0番目の要素を最後に，bの1番目の要素を後ろから2番目に，
aの2番目の要素を先頭から2番目に，bの3番目の要素を先頭にシャフル

## Slide 88: SIMDプログラミングの肝
粒度が細かい計算向き
OpenMPなどマルチコア並列化と併用可能
要素間の計算が必要ない形に変換する
shuffle，blendなどでデータをそろえる

## Slide 89: 並列化の効果が少ない場合
並列化の効果が少ない場合
  IIRフィルタ
  （アトミック命令が必要）ヒストグラムの生成
  インテグラルイメージの作成
  値を合計する
並列化が不能～難しい
  動的計画法
  エントロピー符号化 など前状態に強く依存する処理
繰り返しが多い処理
  PDE (partial differential equations)
  ニュートン法
  Fork-joinが増える→オーバーヘッド増
疎行列の処理
  メモリが非連続→メモリ律速
  メモリが許すならGPUへ
  密行列の処理は非常に向いてる

## Slide 90: モバイル端末では？
android
  OpenMP
  TBB
  ARM SIMD NEON
iPhone
  NEON
  Grand Central Dispatch
    OpenMP ?
    Intel TBB ?
GPGPU on Mobile Devices
  OpenCL
#include <arm_neon.h>
void add9 (uint8x16_t *vec_in)
{
/* set sixteen elements of vec_9 to 9 */
uint8x16_t vec_9 = vmovq_n_u8(9);
/* add 9 to 16 vector elements using a NEON instruction */
*vec_in = vaddq_u8(*vec_in, vec_9);
}
SIMD NEON
64bit幅（MMXと同じ），128bit幅 （SSEと同じ）
関数名が違うだけでほぼ文法は同じ

## Slide 91: 実は重要なメモリのIO

## Slide 92: 記憶域へのアクセス
L1
L2
メモリ
HDD
ネットワーク
メモリの読み書きは高速だと
思っていませんか？
実は下手な計算よりも重たいです．

## Slide 93: 計算 vs メモリアクセス
すべての画素をコピーする
すべての画素に１を加算する
すべての画素に１０を乗算する
実はこの処理の計算速度は
ほとんど変わりません

## Slide 94: ボトルネックはCPU？それともIO？
CPU律速，メモリ律速
データの込みこみ
計算
データの書き込み
メモリのパフォーマンスは6年で2倍
Hennessy & Patterson, Computer Architecture, Morgan Kaufmann,2006
画像処理の場合，かなりのケースでメモリのIOがボトルネック
SIMDによるベクトル化を行うと，4倍速8倍速以上とベクトル長以上に
コードが高速化するのはこのボトルネックを解消しているのが要因

## Slide 95: GPU・CPUのメモリIO速度
メモリのIO
計算能力

## Slide 96: SRAM vs DRAM
SRAM (キャッシュ)
  速い （L1 キャッシュ→１ＣＰＵサイクル）
  小容量
  高い
ＤＲＡＭ（主記憶）
  遅い（ １００ＣＰＵサイクル）
  大容量
  安い

## Slide 97: メモリアクセスの最適化
メモリアクセスで重要なポイント
  局所性
  アライメント
  アクセス順序
例題：行列の転置
キャッシュブロッキング
  キャッシュに収まるようにデータ構造をブロッキングすること

## Slide 98: キャッシュブロッキング ～行列転置～
行メジャーな レイアウトを仮定
メモリのロードは1要素づつではなく幅を
持って一度にキャッシュに格納される
一度キャッシュに入ったらロードの無駄（キャッシュミス）を防ぐように処理するのが最善
例えば４画素づつメモリにロード

## Slide 99: キャッシュブロッキング ～行列転置～
ブロック単位で転置
対角以外をスワップ

## Slide 100: ソートによる行列転置
1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16
1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16
1 2 5 6
9 10 13 14
3 4 7 8
11 12 15 16
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
#define _MM_TRANSPOSE4_PS(row0, row1, row2, row3) {\
__m128 tmp3, tmp2, tmp1, tmp0; \
\
tmp0 = _mm_shuffle_ps((row0), (row1), 0x44); \
tmp2 = _mm_shuffle_ps((row0), (row1), 0xEE); \
tmp1 = _mm_shuffle_ps((row2), (row3), 0x44); \
tmp3 = _mm_shuffle_ps((row2), (row3), 0xEE); \
\
(row0) = _mm_shuffle_ps(tmp0, tmp1, 0x88); \
(row1) = _mm_shuffle_ps(tmp0, tmp1, 0xDD); \
(row2) = _mm_shuffle_ps(tmp2, tmp3, 0x88); \
(row3) = _mm_shuffle_ps(tmp2, tmp3, 0xDD);} \

## Slide 101: 転置の実装例
void transpose_sse_omp (float* src, float* dest, int w, int h)
{
  const int ww = 2*w;
  const int www = 3*w;
  #pragma omp parallel for
  for(int j=0;j<h;j+=4)
  {
    float* s = src+w*j;
    for(int i=0;i<w;i+=4)
    {
    __m128 m0 = _mm_load_ps(s+i);
    __m128 m1 = _mm_load_ps(s+w+i);
    __m128 m2 = _mm_load_ps(s+ww+i);
    __m128 m3 = _mm_load_ps(s+www+i);
    _MM_TRANSPOSE4_PS(m0,m1,m2,m3);
    _mm_store_ps(dest+h*i+j,m0);
    _mm_store_ps(dest+h*(i+1)+j,m1);
    _mm_store_ps(dest+h*(i+2)+j,m2);
    _mm_store_ps(dest+h*(i+3)+j,m3);
    }
  }
}
void transpose (float* src, float* dest, int w, int h)
{
  //naive imprimentation
  for(int j=0;j<h;j++)
  {
    for(int i=0;i<w;i++)
    {
    dest[h*i+j] = src[w*j+i];
    }
  }
}

## Slide 102: プログラムの最適化時はメモリにも注意
普段注目されているもの
  積和の回数
実は最も重要なポイント
  ロードストアの回数
  キャッシュミスの割合（プロファイリングツール）

## Slide 103: 研究紹介

## Slide 104: Removing Depth Map Coding Distortion by Using Post Filter Set
デプスマップの符号化歪みをリアルタイム除去するアルゴリズム
１０数ms以内にすべての処理を終了させるビデオプロセッシング
Proc. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2013), July 2013.
projectページ：
http://nma.web.nitech.ac.jp/fukushima/research/depthmap_postfilter.html

## Slide 105: Weighted Joint Bilateral Filter with Slope Depth Compensation Filter for Depth Map Refinement
Proc. International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2013), Feb. 2013.
実時間でデプスマップの輪郭補正を行う手法
フィルタ処理をすべてTBB, SIMDで並列化
Kinect等のインプットがかなりきれいに
projectページ：
http://nma.web.nitech.ac.jp/fukushima/research/weightedjointbilateralfilter.html

## Slide 106: Filter Based Alpha Matting for Depth Image Based Rendering
左右の画像から任意視点の画像を合成
物体境界をアルファマッティングすることで高品質な画像合成を実現
マッティング処理を並列化
in Proc. IEEE Visual Communications and Image Processing (VCIP), Nov. 2013
projectページ：
http://nma.web.nitech.ac.jp/fukushima/research/viewsynthesis.html

## Slide 107: アルゴリズムの最適な選択
並列性，メモリ効率を考えると最適なアルゴリズムは通常とは異なる
クイックソートが最適とは限らない→バイトニックソート
O(１)フィルタは小さいカーネルのときは重たい
インテグラルイメージ vs ナイーブな実装
O(１)メディアンフィルタ vs 3x3メディアンフィルタ
並列化を考えると，かなりの数のアルゴリズムが
ナイーブな実装がより実用的

## Slide 108: まとめ
CPUでの並列化プログラミング
  ムーアの法則，アムダールの法則，粒度，SIMD, MIMD
  デザインパターン: Map, Stencil, Reduction, Scan, Fork-join, Pile-line
  OpenMP, SIMD Intrinsics
  メモリIO
本日のコードはGithub上にアップロード
https://github.com/norishigefukushima/SSII2014

## Slide 109: 参考文献

## Slide 110: The Art of Multiprocessor Programming
OSに近い場所の話から始めて並列化の事例まで説明した教科書
The Art of Multiprocessor Programming 並行プログラミングの原理から実践まで [大型本]
Maurice Herlihy (著), Nir Shavit (著), 株式会社クイープ (翻訳)

## Slide 111: コンピュータの構成と設計
計算機アーキテクチャから学習する
一般的な教科書：学部生の教科書

## Slide 112: アセンブラ画像処理プログラミング ―SIMDによる処理の高速化
SIMDによる画像処理について書かれたほぼ唯一の本
すべてアセンブラなため入門者向けではない
基本的な事項を列挙
発展的な内容の記述は少ない

## Slide 113: Intelの日本語技術資料
Webページ
  http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/developer/download.html
インテル® 64 アーキテクチャーおよび IA-32 アーキテクチャー最適化リファレンス・マニュアル （なんと788ページ）
  ソフトウェア開発者向けコード最適化マニュアル

## Slide 114: OpenCV, Eigen, fftw, x264,ffmpeg のソースコード
SIMDや並列化の参考になるコードがたくさん
OpenCV http://opencv.org/
Eigen http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page
fftw http://www.fftw.org/
x264 http://www.videolan.org/developers/x264.html
ffmpeg http://www.ffmpeg.org/

## Slide 115: その他の話題

## Slide 116: 高速化の手順
コンパイラを変える
最適化が本当に必要か一歩立ち止まる
最良なアルゴリズムの適用する
演算数を減らす
  代入，LUTの使用
  ループの外へ計算結果を
メモリアクセスをシーケンシャルにする
マルチコア並列化を行う
SIMD最適化を行う

## Slide 117: １日で覚える簡単高速化
コンパイラをiccに
最も速度に影響を与えるのはメモリの配置
  データはアクセスする連続に並べる
  メモリ使用量を減らす（テンポラリを極力減らす）
マルチコアの利用～ＯｐｅｎＭＰによる並列化～
  ループの外側に #pragma omp parallel for

## Slide 118: OpenMP遅いとおもったら？
同一メモリにアクセスしていませんか？ メモリアクセスの衝突が生じ，バスの取り合いが起こっている可能性があります．共有メモリといってもキャッシュは各CPUが持っているためその構造を生かして衝突を回避しましょう．
Parallel 指示行でスレッド生成しています．このスレッド生成は少ないほうがオーバーヘッドが少なくて済みます． すべてのループに#pragma omp parallel forを記述するのではなく 外側に並列化構造を作り#pragma omp forで済むか確認しましょう．
Intel TBBを試してみましょう．

## Slide 119: MPI (Message Passing Interface)について
複数の計算機のプロセッサをマルチコアとみなして計算する言語，ライブラリ
メモリの状態を共有するために，メッセージをやり取りし，メモリの状態の同期が必要（コスト大）
画像処理の場合，そこまでする（ MPIまで使う）なら複数台のマシンに別の画像を投げたほうがパフォーマンスが高い

## Slide 120: アルゴリズムが並列化可能かの簡易テスト
順番どおりに動かないと計算結果がおかしくなる
  逆順に動作させても動くかどうかを検証

## Slide 121: 用語：並行性 vs 並列性
並行性（コンカレンシー）とは
  複数のタスクを同時に実行・処理する性質
並列性（パラレリズム）とは
  並行性を活用して，問題を最短時間で解こうとすること
  ※いろいろ定義の流派がありますがこちらで解釈しています．

## Slide 122: コンパイラの自動並列化はどこまで出来るのか？
簡単な構造なら自動並列化してくれるが．．．
gcc- O3 ．．．のような手軽さで高速化はまだまだ先
Intel SPMD Program Compiler
  オープンソースのSIMD用コンパイラ
  http://ispc.github.io/
  BSDライセンス

## Slide 123: 高速化されたライブラリの情報
無料
OpenCV
  画像処理，行列演算，FFT，GPU関数も
Eigen
  行列演算
fftw
  無償最速 fftライブラリ
ffte
  最近のfftライブラリ．並列化した場合こちらのほうが速いときも
有料
Intel® Integrated Performance Primitives (IPP)
  CPU最速 信号処理，画像処理
Intel® Math Kernel Library (MKL)
  BLAS，LAPACK，FFTなど

## Slide 124: Cuda vs OpenCL
よほどコアな処理（nvidiaのカードに特化した処理など）をしない限りCudaとOpenCLは処理速度は変わらない
  だたし，Cudaのほうが短く書くことが出来る
OpenCLはCPU（マルチコア）向けにもコードを書くことが出来るため汎用性が高い
  ただしOpenCLでかかれたマルチコア用のコードはOpenMPで並列化するよりも遅い
Cudaはnvidia専用言語しかしデファクトスタンダートに
汎用性を考えるとOpenCLが有利？